Obsah označení obalu

ASPEST  MC

Č. j. k uvedení biocidního výrobku na trh: MZDR69610/2011/SOZ

Insekticidní přípravek v podobě vodní suspenze mikrokapsulí obsahujících účinné látky: l-cyhalothrin (Iso)  v množství 100 g/litr, a Pyriproxyfen  v množství 30 g/litr.

POZOR!

Přípravek obsahuje nebezpečné látky

- směs (Z)-(lR,3R)-[(S)-3-(2-chloro-3,3,3-trifluorprop-1-enylo)]-2,2dimetylcyklopro- panokarboxylanu.alfa.- kyjano-3-fenoxybenzylu; (Z)-(lS,3S)- [(R)-3-(2-chloro-3,3,3-trifluor-prop-1-enylo)]-2,2-dimetylcyklopropaonkarboxylanu alfa-kyjano-3- fenoxy-benzylu)

- 2-(1-metyl-2-(4-fenoxyfenoxy)-etoxy)pyridin

R50/53 – Vysoce toxický pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí.

R57 – Toxický pro včely

Může ohrozit zdraví při požití, nadýchání a styku s pokožkou a sliznicemi!

Přípravek používejte jen podle návodu!

URČENÍ:

ASPEST  MC je přípravek určený k profesionálnímu použití k hubení lezoucího hmyzu (zejména: rusů, švábů, ploštic, mravenců faraónů, rybenek apod.) při sanitární hygieně. Může být používán v obytných, veřejných, kancelářských, dílenských, skladových, zemědělských prostorách a také v nemocnicích (s výjimkou lůžkových oddělení), mateřských školách a jiných, a to za přísného dodržování bezpečnostních opatření.

Doba účinného působení přípravku je závislá ve velké míře od druhu ošetřeného povrchu.

NÁVOD K POUŽITÍ:

Před přípravou pracovní kapaliny protřepat nádobu s přípravkem. Do nádrže postřikovače nalít cca 1/3 vypočteného množství vody, přidat příslušné množství přípravku, pečlivě promíchat a následně dolít zbývávající množství vody a opět promíchat.

Používat 0,6% roztok přípravku (60 ml přípravku na 10 l vody). V případě silné infestace aplikovat 1% roztok (100 ml přípravku v 10 litrech vody). Používat 50 ml připravené užitkové kapaliny na 1 m2. Postřikovat místa zdržování se a hnízdění hmyzu: spodní části stěn, plochy kolem podlahových lišt, v okolí vodovodních a topných trubek, za skříňkami, dřezy, vanami, zadní stěny nábytku a veškeré škvíry a štěrbiny, které jsou úkryty hmyzu. Připravená kapalina musí být spotřebována co nejrychleji. Po uplynutí 24 – 48 hodin od dezinsekce je nutno smýt přípravek z povrchů, se kterými má přímý styk uživatel. Na ostatních plochách přípravek musí zůstat. Po zákroku místnosti je nutno větrat nejméně po dobu 30 minut.

DÁVKOVÁNÍ:

Doporučená koncentrace užitkové kapaliny: 0,6 % (60 ml prostředku na 10 l vody).

V případě silné infestace aplikovat 1% roztok (100 ml přípravku v 10 litrech vody).

Jeden litr pracovní kapaliny vystačí na postřik cca 20 m2 plochy.

SKLADOVÁNÍ:

S 47/49 – Uchovávejte pouze v původním obalu při teplotě nepřesahující 0 – 30 °C,

S7 – Uchovávejte obal těsně uzavřený.

Skladovat v zastíněných místech. Zabraňte promrznutí přípravku.

POZNÁMKY:

- Před provedením dezinsekce odstraňte na dobu zákroku z místnosti lidí a zvířata.

- Postřik nepoužívejte na žlaby, napáječky a jiné povrchy, se kterými mohou přijít do styku zvířata.

- Chraňte proti kontaminaci přípravkem potraviny, nádobí na potraviny a krmivo.

- Před provedením dezinsekce je odstraňte z místnosti nebo pečlivě přikryjte.

- Postřik nepoužívejte na povrchy přicházející do styku s potravinami.

- Vyhýbejte se setrvání v dosahu rozprašované pracovní kapaliny.

- Zabraňte unášení přípravku průvany.

- Nepostřikujte dětské postýlky a hračky.

- Nepostřikujte díly strojů, instalací, elektromotorů apod.

- Připravená užitková kapalina musí být spotřebovaná co nejrychleji. Nemůže být ponechána do dalšího dne.

- Objekt může být předán do užívání po úplném vyschnutí postříkaných ploch a pečlivém vyvětrání.

- Po práci umyjte důkladně vybavení, umyjte se vodou a mýdlem, vypláchněte ústa a převlékněte oděv.

- Zbytky užitkové kapaliny a vodu použitou na mytí vybavení vystříkejte na plochu podrobenou zákroku.

- Jakákoliv množství produktu vznikající v důsledku rozlití nebo úniku je nutno pokrýt sorpčním materiálem (písek, zemina, křemelinová půda apod.) a předat ke zneškodnění.

Stanovení nebezpečí:

N

nebezpečný pro životní prostředí

R50/53 – Vysoce toxický pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí.

R57 – Toxický pro včely

Bezpečnostní opatření:

S1/2 – Uchovávejte uzamčené a mimo dosah dětí.

S13 – Uchovávejte odděleně od potravin, nápojů a krmiv.

S20/21 – Nejezte, nepijte a nekuřte při používání.

S23 – Nevdechujte rozprášenou užitkovou kapalinu.

S 29 – Nevylévejte do kanalizace.

S36/37/39 – Používejte vhodný ochranný oděv, ochranné rukavice a ochranné brýle nebo obličejový štít.

První pomoc:

Obecně

Vyžádat si lékařskou konzultaci. Předložit lékaři přiložený Bezpečnostní list nebezpečné látky.

Při nadýchání

Pokud poškozená osoba dýchá, přenést ji na čerstvý vzduch. Pokud poškozený nedýchá, provádět umělé dýchání. Vyžádat si lékařskou konzultaci.

Při styku s kůží

Smýt mýdlem v velkým množství vody. Vyžádat si lékařskou konzultaci.

Při zasažení očí

Promývat důkladně velkým množstvím vody nejméně po dobu 15 minut a provést konzultaci s lékařem.

Při požití

UPOZORNĚNÍ: Člověku v bezvědomí nikdy nedávat nic vnitřně. Vypláchnout ústa vodou. Vyžádat si lékařskou konzultaci. Nevyvolávat zvracení u osob v bezvědomí nebo omámených.

Poznámky pro lékaře: protilátka – neexistuje, symptomatická léčba.

V situacích kdy je požadována nebo nutná jiná lékařská pomoc  než je obsažená v upozorněních,  kontaktujte nejbližší Toxikologické středisko:

Klinika nemocí z povolání, Na Bojišti 1, 120 00 Praha 2

Telefonní číslo pro poskytování informací při mimořádných situacích: +420224919293 nebo +420224915402

Výrobce:

Laboratorium Badawczo-Wdrożeniowe „Pestinova”

Moździerzowców 6a, 43-602 Jaworzno,

Odpovědný subjekt:

Asplant-Skotniccy Sp.Jawna

Chopina 78A, 43-600 Jaworzno

tel/fax +48 032 753-09-17, +48 753-09-33, 753-09-87

www.asplant.com.pl

Dovozce do ČR:

Mgr. Miloš Krejsa

561 63 Nekoř 74

tel./fax: +420465625163

info@krejsashop.cz

www.krejsashop.cz

Datum výroby:............	Obsah netto:..........     Doba upotřebitelnosti  2 roky

Č. šarže ………………….

Upozornění

Výrobce neodpovídá za škody vzniklé na základě neodborného, předpisům neodpovídajícího skladování a použití

přípravku. Při dodržení skladovacích podmínek v originálních nepoškozených obalech je doba použitelnosti

přípravku 2 roky od data výroby.

Používejte biocidní přípravky bezpečně! Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace o přípravku!