1. Identifikace přípravku a výrobce

# 1.1. 	Název přípravku

Obchodní název:	AEROFUM

Typ a určení produktu:	Insekticidní přípravek pro hubení hmyzu v uzavřených místnostech, v podobě samovyprazdňovacího aerosolu

1.2. Identifikace výrobce                          „Asplant-Skotniccy” Sp.J.

43-600 Jaworzno

ul. Chopina 78 A

NIP: PL  6320200270

biuro@asplant.com.pl

Osoba odpovědná za uvádění na trh v České republice:

Mgr. Miloš Krejsa, 561 63, Nekoř 74, tel.+420777586042, e-mail: info@krejsa-ddd.cz

1.3. 	Krizová linka

+48327530917  Kancelář firmy: po-pá. 8.00-16.00

Celostátní nouzové číslo 112

Toxikologické informační středisko

Klinika nemocí z povolání, Na Bojiští 1, 120 00 Praha 2

Telefonní číslo pro poskytování informací při mimořádných situacích: +420224919293 nebo +420224915402

2. Identifikace nebezpečnosti

# 2.1. 	Požární nebezpečnost

Přípravek je v podobě samovyprazdňovacího aerosolu. Poháněcím faktorem je krajně hořlavý izobutan, který za příznivých podmínek může vytvářet výbušné směsi se vzduchem. Při doporučované dávce a rovnoměrné koncentraci  Aerofumu v kubatuře místnosti koncentrace izobutanu ve vzduchu nesmí překročit hodnotu 0,013 % hmotnostních – tzn. výrazně pod spodní hranici výbušnosti, avšak použití otevřeného ohně v místě vyprazdňování nádoby může vytvořit nebezpečí požáru a výbuchu.

# 2.2. 	Toxikologická nebezpečnost

Přípravek obsahuje cca 42 g DDVP v jedné nádobě, nebezpečného pro lidi i zvířata s důvodu značné tenze par. DDVP působí toxicky jako inhibitor cholinesterázy.

Přípravek na základě toxikologických zkoušek  je klasifikován jako toxický.

# Stanovení nebezpečnosti:

F   produkt vysoce hořlavý

T+  produkt velmi toxický

R 24/25 – Toxický při styku s kůží a při požití.

R 26 – Vysoce toxický při vdechování.

R36/37/38 – Dráždí oči, dýchací orgány a kůži.

R 43 – Může vyvolat senzibilizaci při styku s kůží

R58 – Může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky v životním prostředí.

3. Složení a informace o složkách

# 3.1.	Nebezpečné látky nacházející se ve složení přípravku

| index | Nazev latky | koncentrace v přípravě | EINECS | CAS | klasifikace | označení |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 015-019- 00-X | DDVP dichlorvos (PN); fosforan 2,2 dichlorethenyldimethylfosfát | 14,24 % | 200-547-7 | 62-73-7 | T+; R26 T; R24/25- 43 N; R50 | T+; N R: 24/25-26-43- 50 S: 1/2-28- 36/37-45-61 |
| 601-004-00-0 | Isobutan | 85,76 % | 200-857-2 | 75-28-5 | F+; R12 | NOTA C F+ R: 12 S: (2-)9-16 |

4. První pomoc

V případě otravy je nezbytná okamžitá lékařská pomoc.

# 4.1.  	Příznaky otravy

Nejčastěji je cestou pronikání přípravku dýchací soustava. Přípravek může také pronikat přes kůži v případě přímého účinku aerosolu na kůži.

Příznaky otravy jsou bolesti hlavy a závratě, pocení, oslabení, nevolnost, bolesti žaludku, zvracení, zúžení zorniček, poruchy zraku, chvění svalů.

# 4.2.  	První pomoc

Osobu vykazující příznaky otravy je třeba vyvést z oblasti působení přípravku a umístit v dobře větraném místě. Je třeba předejít případnému podchlazení těla. V případě kontaminace kůže přípravkem ji promýt velkým množstvím vody.  Nedávat nic vnitřně osobám, které ztratily vědomí.

# 4.3.  	Informace pro lékaře

# PROTILÉK

Dichlorvos je inhibitor cholinesterázy. Jako protilék se používá atropin a přípravky oximu jako Toxogonin nebo PAM.

# Léčba

Pokud se projevují známky a příznaky otravy, je třeba injekčně aplikovat 2 až 4 mg síranu atropinu (děti 0,5 až 2 mg podle věku) a opakovat dokud se nedostaví příznaky atropinizace. Pacient musí zůstat atropinizovaný po příslušnou dobu  (24 až 48 hodin), aby se zamezilo otravě spojené se zpomaleným vstřebáváním.

# Jiná opatření

1. Zajistit přístup čerstvého vzduchu.

2. Pozorovat dýchání – je možné, že bude nutná intubace a umělé dýchání.

3. Zajistit pacientovi odpočinek a hospitalizovat jej nejméně na 24 hodiny.

5. Opatření pro zdolávání požáru

# 5.1.  	Hasiva

Doporučená hasiva:	hasicí prášek, pěna, kysličník uhličitý

5.2.  	Jiná doporučení

Tlaková nádoba. Obsahuje hořlavý plyn. Nevyprazdňujte ve směru nebo poblíž otevřeného ohně, jakéhokoliv žhavého materiálu a také jiskřících elektrických zařízení.

Ochranné pomůcky:	obléknout vhodný ochranný oděv a celoobličejovou masku s pohlcovačem organických výparů.

Zvláštní nebezpečí:	může vytvářet toxické a dráždivé páry během požáru (chlorovodík, kysličníky fosforu).

6. Opatření v případě náhodného úniku

V případě úniku obsahu nádob je třeba zamezit pronikání přípravku do kanalizace, vodních nádrží a zdrojů. Výrobek zasypat savým  materiálem (zemina, písek), sesbírat do prázdné nádoby a určit ke zneškodnění v dohodě s odborníky.

7. Zacházení s přípravkem a jeho skladování

S 47/49 – Uchovávejte pouze v původním obalu při teplotě nepřesahující 0 – 30 °C,

S 7 – Uchovávejte obal těsně uzavřený.

Před použitím se seznamte s etiketou a návodem pro použití.

Přípravek skladujte v dobře větraném skladu, odděleně od potravin. Chraňte proti přístupu dětí. Chraňte před jakýmikoliv zdroji otevřeného ohně. Vyhýbejte se osluněným místům a zdrojům tepla (např. radiátory), které mohou způsobit zvýšení tlaku obsahu v nádobách.

8. Kontrola expozice a osobní ochranné prostředky

# 8.1.  	Nejvyšší přípustná koncentrace

Dichlorvos:    	 NPK – 1 mg/m3 ,

NPMK – 3 mg/m3

# 8.2.  	Během práce s přípravkem

Během práce s přípravkem používat pro ochranu:

dýchacích cest:		celoobličejovou masku s pohlcovačem organických výparů – typ A2

rukou:			ochranné latexové rukavice

kůže:			pracovní oděv a gumové boty

# Po práci s přípravkem

Po práci umýt ruce a obličej. Vyčistit ochranné pomůcky. Znečištěné vybavení umýt vodou s mýdlem nebo roztokem sody.

9. Fyzikální a chemické vlastnosti

Fyzická forma:	aerosol v nádobě vybavené ventilem s rozstřikovací hlavicí zabezpečenou plombou a čepičkou

Barva přípravku:	žlutě zelenkavá

Bod vzplanutí:	nad 65 °C

Tenze par biologicky činné složky: 	1,2 * 10-2 mm Hg při 20 °C

Měrná hmotnost:	0,95 g/cm

Rozpustnost:	nerozpustný ve vodě

10. Stálost a reaktivita

# 10.1.  	Stálost

Produkt je v normálních podmínkách skladování stabilní.

Podmínky, jimž je nutno se vyhýbat:	teplota nad 45 °C.

# 10.2.  	Reaktivita

Výrobek se rozkládá za přítomnosti silných zásad. Při přímém působení na umělé hmoty (zejména PVC) může působit jejich rozměkčování.

11. Toxikologické informace

Prostředek toxický pro lidi.

Akutní toxicita orálně  LD50 pro potkana činí 156,2 mg/kg.

Ve zkouškách primárního dráždivého působení na oko králíka byl stanoven průměrný ukazatel 17,6. Na tomto základě bylo určeno, že přípravek je nutno zařadit mezi dráždivé pro oko králíka.

Základ pro zatřídění: zkoušky akutní a subakutní a dermální toxicity provedené SHS.

Nejčastěji je cestou pronikání přípravku dýchací soustava. Přípravek může také pronikat přes kůži v případě přímého účinku aerosolu na kůži.  Přípravek účinkuje paralyticky na nervovou soustavu člověka.

Příznaky otravy jsou bolesti hlavy a závratě, pocení, oslabení, nevolnost, bolesti žaludku, zvracení, zúžení zorniček, poruchy zraku, chvění svalů.

12. Ekologické informace

# Prostředek toxický pro ryby – tř. I

Pro jiné vodní organizmy:

– perloočky – toxický – tř. I

– řasy	   – toxický – tř. I

Přes vysokou toxicitu pro vodní organizmy přípravek vytváří nepatrné nebezpečí pro životní prostředí v normálních podmínkách používání a skladování. Doporučuje se používat výhradně v uzavřených místnostech, profesionálními četami příslušně připravenými pro používání toxických přípravků.

Přípravek je málo stabilní a rozkládá se vlivem vlhkosti. Přítomnost prostředí jak zásadových, tak i silně kyselých urychluje rozklad přípravku. Nevykazuje tendenci ke kumulaci v prostředí.

13. Nakládání s odpady

13.1 Obaly

Prázdné obaly nepropichujte, neproděravujte, nepalte. Je zakázáno používat prázdné obaly od přípravku pro jiné účely, v tom také jako druhotné suroviny. Prázdný obal od přípravku je nutno odevzdat ke zneškodnění.

13.2  Další údaje: právní předpisy o odpadech: Zákon 477/2001Sb., Zákon 185/2001Sb.

14. Informace pro přepravu

# 14.1.  	Přeprava

UN 1950 Klasifikace dle RID/ADR: 2 5F. Podle přepisů ADR malá množství přípravku a přepravní kusy nepřesahující 30 kg brutto na kus zásilky mohou být přepravovány v jedné přepravní jednotce bez uplatňování přepisů ADR.

# 14.2.  	Balení

Aerofum je balen do smršťovacích fólií po 5 nebo 10 kusů. Přepravním obalem jsou kartónové bedny obsahující 30 nebo 35 kusů v kartónu. Přeprava – libovolným krytým dopravním prostředkem.

# 14.3.  	Značení

Výrobek jest klasifikován jako hořlavý prostředek. Balík ve smršťovací folií stejně jako hromadný kartón musí být označen kosočtvercem s nápisem „UN 1950 AEROSOLY“.

15. Informace o předpisech

15.1 Stanovení nebezpečí:

Informace týkající se ochrany zdraví, bezpečnosti a životního prostředí, které musí být podle zákona uvedeny na

obalu přípravku:

Nebezpečné látky ( §20 Zákona 434/2005Sb. ), které musí být uvedeny na etiketě: dichlorvos, DDVP

15.2.  Značení

Výstražný symbol

vysocé toxický                  vysoce hořlavý

F   - vysoce hořlavý

T+  - produkt velmi toxický

Věty označující rizikovost:

R 24/25 – Toxický při styku s kůží a při požití.

R 26 – Vysoce toxický při vdechování.

R 36/37/38 – Dráždí oči, dýchací orgány a kůži.

R 43 – Může vyvolat senzibilizaci při styku s kůží

R 58 – Může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky v životním prostředí.

Věty označující pokyny pro bezpečné nakládání:

S 1/2 – Uchovávejte uzamčené a mimo dosah dětí,

S 20/21 – Nejezte, nepijte a nekuřte při používání,

S 23 – Nevdechujte rozprášenou užitkovou kapalinu,

S 36/37/39 – Používejte vhodný ochranný oděv, ochranné rukavice a ochranné brýle nebo obličejový štít.

# První pomoc:

S 26 – Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc,

S 28 – kontaminovanou kůži okamžitě omyjte velkým množstvím vody,

S 45 – V případě nehody, nebo necítíte-li se dobře, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc (je-li možno, ukažte toto označení),

S 63  – V případě nehody při vdechnutí přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu

# 15.3.  	Značení

Výrobek jest klasifikován jako hořlavý prostředek. Balík ve smršťovací folií stejně jako hromadný kartón musí být označen kosočtvercem s nápisem „UN 1950 AEROSOLY“.

15.3. Právní akty:

- Nařízení (ES) č. 1907/2006 Evropského parlamentu a Rady ze dne 18. prosince 2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek, o zřízení Evropské agentury pro chemické látky, a o změně směrnice 1999/45/ES a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 793/93, nařízení Komise (ES) č. 1488/94, směrnice Rady 76/769/EHS a směrnic Komise 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES

- Zákon č. 434/2005 Sb., úplné znění zákona č. 356/2003 Sb. o chemických látkách a chemických přípravcích ve znění pozdějších předpisů

- Zákon č. 258/ 2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví ve znění pozdějších předpisů

- Zákon č. 120/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů

16. Další informace

Seznam R-vět :

Složky:

R 12 – Extrémně hořlavý.

R 26 – Vysoce toxický při vdechování.

R 24/25  – Toxický při styku s kůží a při požití.

R 43 – Může vyvolat senzibilizaci při styku s kůží.

R 50 – Vysoce toxický pro vodní organismy.

Přípravek:

R 58 – Může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky v životním prostředí.

R 23/24/25 – Toxický při vdechování, styku s kůží a při požití.

R 36/37/38 – Dráždí oči, dýchací orgány a kůži.

Výrobek může být používán výhradně profesionály, kteří vlastní osvědčení o ukončení školení v oblasti používání toxických přípravků.

Přípravek není určen pro všeobecné použití.

V případě otravy přípravkem vyhledat lékařskou pomoc a předložit tento Bezpečnostní list nebo nádobu s etiketou. V náhlých případech je třeba kontaktovat toxikologické centrum.

Doporučení a omezení použití:

Aplikovat v souladu s etiketou – návodem použití výrobku

Možnost získání dalších informaci:

Dodatkové informace týkající se bezpečnosti jsou dostupné u výrobce

Toxikologické informační středisko v České republice:

Klinika nemocí z povolání, Na Bojiští 1, 120 00 Praha 2

Telefonní číslo pro poskytování informací při mimořádných situacích:

+420224919293  nebo  +420224915402

Bezpečnostní list obsahuje údaje potřebné pro zajištění bezpečnosti při zacházení během dopravy, distribuci, při aplikaci a skladování. Uživatel nese veškerou zodpovědnost vyplývající z nesprávného využití údajů obsažených v bezpečnostním listu nebo nevhodného použití výrobku.

Toxikologická klasifikace byla provedena na základě výsledků zkoušek akutní a subakutní a dermální toxicity provedené Institutem toxikologie prostředí Státního ústavu hygieny.

Zpracování: „Asplant-Skotniccy“ Sp. J.

Verze 11: květen 2008